DI

Ziele und Wirkungen der verschiedenen Bodenbearbeitungsgänge

# Stoppelbearbeitung (Übergang Primär- zu Sekundärbearbeitung) 5-15 cm

- Schaffung optimaler Keimbedingungen für Ausfallgetreide und Unkräuter

- Beseitigung von Grünbrücken

- Förderung der Strohrotte

- Bekämpfung von Wurzelunkräuter

- Vermeidung einer unproduktiven Wasserverdunstung – Evaporation

# Grundbodenbearbeitung (Primärbodenbearbeitung) 15-35 cm, Oberboden

- Lockerung des Bodens auf Krumentiefe

- Vergrößerung des durchwurzelbaren Raumes

- Technische Hilfe für die Durchwurzelung und Lebendverbauung

- Beseitigung von Schadverdichtung

- Vergrößerung des Grobporenanteils

- Verbesserung des Gasaustausches

- Verbesserung der Wasserinfiltration

- Durchmischung der Horizonte und damit Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit u.a. von Phosphor

- Einarbeitung von Ernteresten

# Mit Pflug:

- Unkraut / Ungrasbekämpfung (besonders Wurzelunkräuter)

- Störungsfreie Saat

Probleme mit Pflug:

  - Hoher Energieaufwand

  - Schwere Maschinen und hoher Zugkraftaufwand können zu Schadverdichtungen im Unterboden führen

  - Störung des Bodenlebens (v.a. der Bodenfauna)

  - Erosionsgefahr, Verschlämmung und Verkrustung

  - Vermehrter Humusabbau durch stärkere Mineralisierung

  - Matratzenbildung im Pflughorizont

# Mit Grubber:

- Gute Durchmischung und Verteilung der organischen Substanz

- Erosionsschutz durch oberflächliche Pflanzenreste

Probleme mit Grubber:

  - Schmierhorizont

  - Anreicherung der organischen Substanz an der Bodenoberfläche

  - Schollenbildung bei feuchteren Verhältnissen nach Austrocknung

# Saatbettbereitung (Sekundärbodenbearbeitung) 3-10 cm

- Ebenes, gleichmäßiges Saatbett

- Mechanische Unkrautbekämpfung

- Sicherstellung des kapillaren Wasseranschlusses mit Unterboden mit angemessener Rückverdichtung im Saathorizont

- Feinkrümelige Struktur im Saathorizont um Saatkorn mit Feinerde zu umschließen

  - Deckung des Keimwasserbedarfes

- Mittel- grobkrümelige Struktur an der Bodenoberfläche

  - Verdunstungsschutz

  - Verschlämmungsschutz

  - Verbesserung der Wasserinfiltration

- Rückverdichtung / Andrücken des Säbandes

Das Ideale Saatbett:

# Pflegearbeiten (Hacken, Striegeln, Häufeln, Anwalzen) 0-3 cm

- Mechanische Unkrautbekämpfung durch Ausreißen, Abschneiden oder Zuschütten

- Bodendurchlüftung

- Anregung der Mineralisierung

- Anregung der Bestockung

- Verbesserung der Infiltration

- Verminderung der Evaporation

- Herstellung des Bodenschlusses

# Text boxes

Oben locker

Mittel und Grobkrümel oben

Feinerde im Saathorizont

Unten fest

(wasserführender Horizont)

Feuchtigkeit