Arbeitsblatt zum Photoeffekt

Lade die Simulation: http://phet.colorado.edu/de/simulation/photoelectric

- Stelle die Frequenz f = 145 * 1013 Hz ( = 206 nm) ein.
Beschreibe, was gezeigt wird:

- Um die Ekin der Elektronen zu messen legst du eine Gegenspannung an, indem du die Spannung U solange erhöhst, bis kein Strom mehr fließt (=Umax).

- Trage die Werte für f und Umax, in  die Messtabelle ein: 
Dazu musst du die eingegebene Wellenlänge ( in die Frequenz f umrechnen, wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist:  c=(f

Die Messwerte werden automatisch in einem Diagramm dargestellt, wenn du im eingefügten Excel-Sheet auf das Blatt „Diagramm“ klickst!

- Verkleinere die Frequenz ein wenig und gehe wieder zu Punkt 2. 
Wiederhole diesen Schritt mehrmals und erstelle auf diese Weise eine Messreihe für f und Umax

- Verkleinere die Frequenz bis zu dem Fall bei dem überhaupt kein Strom mehr auftritt.

fGrenz =   ……………….. Hz

Was geschieht ab bzw. unter dieser Frequenz? Wie kannst du dir das erklären?

- Verbinde die Punkte im Diagramm (Trendlinie setzen) und interpretiere dein Ergebnis.

- Vermutung:
Was erwartest du dir (nach dem Wellenmodell), wenn du die Intensität (Brightness) bei einer Frequenz unterhalb von  fGrenz  steigerst?

Untersuche deine Vermutung:
Untersuche nun, ob die maximale kinetische Energie der aus dem Metall herausgeschlagenen Elektronen von der Lichtintensität abhängt! Ändere dazu  die Intensität unterhalb von fGrenz .

Ergebnis: Was bedeutet dies?

- Erläutere, wie  Einstein den Fotoeffekt gedeutet hat, interpretiere dabei die Einstein-Gleichung     Ekin = E – W  und stelle den Zusammenhang zu deinem Diagramm und Diagrammen aus der Literatur (Schulbuch, angegebene Website) her. 
Vergleiche dabei auch, ob deine Messung stimmt.

- Was versteht man unter Photonen, welche Eigenschaften haben sie? 
Erkläre die Photonen-Energie.

- Zusatzaufgabe
Recherchiere die wichtigsten Inhalte und Eckdaten zur Verleihung des Nobelpreises 1921 an Albert Einstein.

Weitere Informationen:

  - http://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/quantenchemie/html/PhEff-F.html

  - http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/quantenobjekt-photon

  - http://www.roro-seiten.de/physik/quanten/photonen/photonen.html

  - http://www.roro-seiten.de/physik/quanten/photonen/eigenschaften_von_photonen.html

  - http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtquantenhypothese

  - http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/quantenobjekt-photon/geschichte#Einstein zum Photoeffekt

  - Alternative Simulation : http://web.hep.uiuc.edu/home/tstelzer/102project/pe.htm

Weiter von dir verwendete Quelle: